ПРОЕКТ

Коммюнике круглого стола «Техническая диагностика»

Москва, 06 марта 2014 года

В рамках деловой программы выставки «Территория NDT» эксперты, приглашенные подразделением «СертиНК» Федерального государственного автономного учреждения «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э.Баумана» и Российским обществом по неразрушающему контролю и технической диагностике,  встретились в Москве, чтобы оценить состояние системы контроля, позволяющего осуществлять экспертизу промышленной безопасности и проводить техническое диагностирование без нарушения пригодности к дальнейшему применению и эксплуатации проверяемых технических устройств, оборудования и сооружений (неразрушающий контроль) с целью для принятия решения о продлении срока их безопасной эксплуатации на опасных производственных объектах (определение остаточного ресурса) на территории Российской Федерации.

Состав экспертов:

Быстрова Наталья Альбертовна – руководитель подразделения «СертиНК» ФГАУ НУЦСК при МГТУ им. Н.Э.Баумана, д.т.н.

Бигус Георгий Аркадьевич – профессор МГТУ им. Н.Э.Баумана, д.т.н.

Галкин Денис Игоревич - руководитель подразделения «СертиНК» ФГАУ НУЦСК при МГТУ им. Н.Э.Баумана, к.т.н.

Иноземцев Вячеслав Владимирович – генеральный директор ООО «Диаформ»

Матюнин Вячеслав Михайлович – профессор НИУ «МЭИ», д.т.н., научный руководитель лаборатории механико-технологических испытаний и оперативной диагностики конструкционных материалов.

Мурзаханов Гумер Хасанович – профессор НИУ « МЭИ», д.т.н., директор Московского городского центра по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов ОАО «Мосгаз»), советник генерального директора ОАО «Мосгаз»

Попков Юрий Сергеевич – главный инженер ООО «Интерюнис»

Пронин Николай Сергеевич – к.т.н., руководитель сектора оценки НДС конструкций трубопроводов ЗАО НПЦ "Молния"

Чайковский Виталий Алексеевич – главный инженер «Белгазпромдиагностика», UT 3

Эксперты отметили, что в настоящее время :

1. Работы по техническому диагностированию являются одним из видов деятельности в области промышленной безопасности. Для единообразия подходов проведения экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, обследования и неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений со стороны Ростехнадзора необходимо обеспечить единый системный подход к разрабатываемым нормативным документам с обязательным учётом требований, в том числе и терминологии, указанных в технических регламентах и межгосударственных стандартах.

2. Отнесение методик по проведению неразрушающего контроля к документам добровольного применения не позволяет построить объективную, целостную и взаимозависимую систему нормативно-технической документации в области неразрушающего контроля, технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности.  Необходимо создать нормативную базу для однозначного определения методики неразрушающего контроля в зависимости от условий его проведения.

Целесообразно на этапах заводского изготовления и строительства технических устройств или сооружений применять традиционные методы и технологии контроля на основании определенного на этапе проектирования уровня качества. Возможные уровни качества и их связь с методами неразрушающего контроля (технология проведения и критерии отбраковки) должны быть описаны в основополагающих нормативных документах. В настоящее время назрела острая необходимость в разработке этих документов.

На этапе эксплуатации технического устройства или сооружения методы неразрушающего контроля должны быть ориентированы на выявление поверхностных трещиноподобных дефектов, а также определение типа и реальных размеров объемных дефектов. В этой связи необходимо вводить в нормативную документацию такие технологии как  дифракционно-временной метод (TOFD), фазированные антенные решетки, C-SAFT и пр.

3. Для определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства или сооружения при проведении технического диагностирования необходимо получать информацию о напряженно-деформированном состоянии конструкции, состоянии материала и степени его деградации. В этой связи необходимо развивать технологии, инструментарий, нормативно-техническую документацию в области методов контроля НДС, микроструктуры и свойств металла.

В результате реализации этих трех пунктов будут созданы условия для внедрения концепции технического диагностирования, основанной на последовательном применении: экспресс-методов - для локализации потенциально опасных (с точки зрения достижения предельных значений параметров технического состояния) участков технического устройства или сооружения, методов неразрушающего контроля – для определения размеров имеющихся в материале объекта контроля дефектов,  оперативных методов определения механических свойств и анализа микроструктуры металла объекта контроля, расчетных методов – для определения срока безопасной эксплуатации технического устройства или сооружения.

Кроме того эксперты подчеркнули следующие положения:

При мониторинге технических устройств, применяемых на ОПО первой категории, а также элементов конструкций, расположенных в труднодоступных местах,  удобным и информативным методом является использование оптоволоконных систем для определения параметров напряженно-деформированного состояния.

Для более объективной оценки технического состояния деталей и конструкций целесообразно дополнять  методы измерения твердости динамическими индикаторами твердости  методами кинетической твердости, позволяющими с высокой точностью (погрешность не более 5-7% по сравнению с методом растяжения образцов) определить по диаграммам вдавливания прочностные и пластические характеристики металла  без разрушения объекта.

В условиях изменения законодательства, совершенствования методов неразрушающего контроля, а также для развития профессиональных компетенций специалистам технического диагностирования целесообразно не реже одного раза в пять лет проходить повышение квалификации по направлению «Техническая диагностика» по программам, разработанным в соответствии с компетентностным подходом и имеющим отраслевую направленность.